## Slide 1: Hidrogén energetika
Pataki István

## Slide 2: A jövőbe vezető út
tiszta, halk és teljesen emisszió mentes. A hidegén -mint energiahordozó- lehetővé teszi a megújuló energiák felhasználást a közeledésben.
Hidrogén-oxigén ciklus
Víz
Villany
H2
O2
O2
Víz
Villany
Mobilitás

## Slide 3: Az elektrolízis
Az elektrolízis (vízbontás) elvi alapjai
A vízbontó felhasználásával vízből és villamos energiából fejlesztünk oxigént és hidrogént.
A vízbontáshoz szükséges víz illetve elektromos áram kerülnek bevezetésre.
A negatív polus (a katód) elektronokat bocsájt ki. Itt OH- ionok regenerálódnak, hidrogén keletkezik. Az ionok egy csak őket áteresztő elektrolit membránon átvándorolnak és a pozitív póluson (anód) a többletelektront újra leadják.
Itt oxigén és valamennyi víz keletkezik. Hidrogéngáz gyűlik a katódon és oxigéngáz az anódon. A felhasznált elektromos energia a hidrogénben tárolt kémiai energiaként tárolódik.
A fordított folyamat játszódik le az üzemanyagcellában.
1
2
3

## Slide 4: A tüzelőanyag-cella
A tüzelőanyag-cella működésének elvi alapjai
A tüzelőanyag-cella egy elektrokémiai áramforrás.
Hidrogénből és a levegő oxigénjéből állít elő áramot, hőt és vizet.
Az anód oldalon hidrogént a katód oldalon környezeti levegőt vezetjük a cellába. Az anódon a hidrogénmolekulák (H2) hidrogén atommagokká (H+) és elektronokká bomlanak.
A H+ ionok átvándorolnak a csak őket áteresztő elektronmembránon az oxigén oldalra. Az elektronok az anódról elektromos vezetőn(fogyasztón) át a katódra vándorolnak.
Ez az áram hajtja a motort. A katód oldalon összeállnak az oxigén, az elektron és a H+ ionok H2Ová, azaz vízzé.
1
2
3

## Slide 5: MI IS A HIDROGÉN?
A hidrogén néhány jellemzője:
Röviden:
A hidrogén kis sűrűségű gáz. 1 m3 térfogatban
atmoszférikus állapotú hidrogén gázból 9 dkg fér el. Levegőből ugyanilyen körülmények között 129 dkg.
atmoszférikus nyomású folyékony hidrogénből (hőfok –253 Cº) pedig 71 kg, fér el. Vízből, pedig ugyanennyi helyen 1000 kg
Ugyanez fajtérfogatban elbeszélve:
gáz, normál állapotban 11,126 m3/kg folyadék, atmoszférikus, telített 0,0141 m3/kg, (14,1 liter/kg)
Jellemző | Mértékegység | Érték
Sűrűség (kg/m3) | Gáz, normál állapotban | 0,08988
 | Folyadék állapotban -253°C-on | 70,8
 | Szilárd állapotban -262 °C-on | 76,0
Jellemző | Mértékegység | Érték
Atomtömeg |  | 1,0079
Moltömeg |  | 2,0158
Atmoszférikus forrpont | °C | - 252,7
Atmoszférikus fagyáspont | °C | - 259,0
Kritikus hőmérséklet | °C | - 239,7
Kritikus nyomás | Bar | 13,0
Alsó fűtőérték | MJ/kg | 120,2
 | MJ/Nm3 | 10,76
 | kJ/mol | 241,0
Felső fűtőérték | MJ/kg | 142,0
 | MJ/Nm3 | 12,71
 | kJ/mol | 285,0

## Slide 6: A hidrogén kalorikus jellemzői
A hidrogén néhány kalorikus jellemzője, más tüzelőanyagokkal összevetve:
Röviden:
  Nagy fűtőértékű,
  széles összetétel tartományban éghető és robbanóképes,
  gyorsan diffundáló / keveredő gáz.
Még rövidebben: a ma közhasználatban lévő gázoknál veszélyesebb !

## Slide 7: A hibrid autókról…
Hibrid autó
Single line hibrid autó
H2 autó
Chevrolet Volt 2011
Toyota Prius 2009
Üzemanyagcella
Belsőégésű motor
Sebességváltó

## Slide 8: Jelenlegi h2 helyzet
Wasserstoff-Tankstelle CEP - Berlin

## Slide 9: Jelenlegi h2 helyzet
Shell, Santa Monica, CA
http://www.caradvice.com.au/8070/honda-fcx-clarity-hydrogen-fuel-cell-car/
http://www.fuelcells.org/info/charts/buses.pdf
Shell,
Santa Monica, CA, 2008

## Slide 10: Hidrogén előállítása
Természetben
nem
fordul elő
Földgáz
gőz
reformálása
Vízbontás
elektrolízissel
Nem megújuló
Nem
energiaforrás

## Slide 11: Magyarország gázipari áttekintés
Vegyipari nyersanyag
Épületfűtés
Villamos energiatermelés
Összesen: 14,5 (11) mrd nm3/év
Orosz
energiafüggőség
Misa

## Slide 12: Villamos energia rendszer szabályozása
Villamos rendszrerirányító fealdata:
Termelés / fogyasztás folyamatos egyensúlytartás
Kereskedelmi szerződések realizálása
Ellátásbiztonság
Profiltervezések
Legkisebb költség elvének tartása
Zavaró tényezők : Eszközök:
Menetrendi eltérések
Kapcsolt termelés
Időjárásfüggő megújulók
Nem tervezett termelői kiesések
Fogyasztás
Termelés
50Hz
51Hz
49Hz
Tározós erőművek
Forgótartalékok növelése
Profilos fogyasztás
Gyorsindítású gázturbinák
Nemzetkőzi segítség a hálózaton

## Slide 13: Rendszerszabályozás új elméleti alapokon
Rendszerszabályozás új elméleti alapokon:
Névleges munkaponton optimum üzem
Mindig lényegesen nagyobb termelés, mint fogyasztás
Egyensúlytartás szabályozható fogyasztóval
Szabályozás
Változtatható terheléssel
azaz
vízbontóval
Fogyasztás
Termelés

## Slide 14: Magyarország motor hajtóanyag felhasználása
VPOP adatszolgáltatása alapján 2009-ben:
Magyarország benzinfogyasztása 1.968.420.000 liter
diesel fogyasztása 1.909.326.000 liter
Energiatartalma kg-ként: 11,9 kWh/kg
benzin: 0,75kg/l; diesel:0,85kg/l
Összesen: 36.880.980.990 kWh
Hidrogén energiatartalma fogyasztáskor: 3,25kWh/Nm3
Elöállításához szükséges villamosenergia: 5,4kWh/Nm3
Éves villamosenergia szükséglet: 61.279.198.000kWh
8600 órában évenként: 7125 MW kapacitást igényel
Kibocsájtásmentes kapacitások: nukleáris & megújuló

## Slide 15: Magyarország fütési földgáz felhasználása
Éves földgázfogyasztás 2009-ben: 14.500.000.000 Nm3/év
Fűtési és háztartási célra: 8.990.000.000 Nm3/év
Energiatartalma kg-ként: 34,0 MJ/Nm3
Összesen: 84.905.555.556 kWh
Hidrogén energiatartalma fogyasztáskor: 3,25kWh/Nm3
Előállításához szükséges villamos energia: 5,4kWh/Nm3
Éves villamos energia szükséglet: 84.905.556.000kWh
8600 órában évenként: 4717 MW kapacitást igényel
Átlagban 5/12 hónapra: 1965 MW (zsinór)
Összes import fosszilis import kiváltása: (barátság és testvériség együtt)
4,5x Paksnyi (9090MW)
nukleáris és megújuló

## Slide 16: Célkitüzés
Totális energiafüggetlenség
          100% környezetbarátság
Munkahelyteremtés
Elérhető politikai célok:

## Slide 17: Köszönöm a figyelmüket
Pataki István
pataki@innocell.hu
+36 30 9324 440